## Slide 1
臺南市仁德再生水廠
新建工程統包計畫案
廉政平台
辦理情形說明
日期:113年5月1日
臺南市政府水利局

## Slide 2: 工程緣起 基本資訊
1
1
前期計畫
109年 行政院核定
發包執行
積極推動污水回收再利用 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-再生水工程推動計畫
公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年)
替代履行方式
再生水供應周邊事業單位
南科臺南園區廠商使用替換之自來
「臺南地區仁德再生水廠開發可行性規劃」
仁德水資中心增設再生水廠
掌握新興水資源開發
穩定給水
循環經濟
前瞻遠見
國土署及水利局
氣候變遷加劇，供水抗旱需強化
傳統湖庫水源外，開發新興水源
臺南供水現況
111年
125年
約100萬
約120萬
資料來源 : 臺灣各區水資源經理基本計畫
Notes: 工程緣起與基本資料
簡要概述本案污水循環利用之再生水廠新建工程之特殊性
因應氣候變遷造成極端氣候，降雨時間減少、集中，
使得水資源的旱澇不均現象更加明顯
也因為工業文明普遍發展及生活水平的提升
水資源的需求日益增加和迫切
加上傳統水源開發不易，且所費不貲
新興水源之開發與穩定供應，為水資源管理重點課題
因此
在穩定產業供水與循環經濟之永續發展目標下
中央與地方攜手
推動污水回收再利用計畫 依據前期完善之可行性規劃
行政院於109核定本案再生水廠之新建計畫
成就水資源替代履行模式辦理，藉以穩定
南科臺南園區廠商用水之穩定，讓產業發展不受限

## Slide 3: 工程緣起 基本資訊
2
安平水資中心
南科台南園區
永康水資中心
南科污水廠
3.75萬CMD
1.55萬CMD
奇美實業
應南科(台南園區)用水計畫第二次修正，於113年每日再生水需8.3萬噸
直供管線30 km費用高不具效益
媒合再生水廠鄰近奇美實業使用意願
就近供應採 水源交換 機制推動可行
3 km
仁德水資中心
8,000CMD
30 km 以上
永康
安平
南科
1.55萬CMD
3.75萬CMD
2萬
CMD
7.3萬CMD
仁德
1萬CMD
8.3萬CMD
水源交換機制
臺南擁有全臺最多再生水廠
供高科技產業園區製程用水
Notes: 在工程特色面
因應南科園區實質再生水用水之需求
倘若由仁德水資中心專管供水，
近30公里長之管線
不具經濟規模與效益
於是有本案水源交換機制之辦理
而仁德 加上安平與永康等三廠再生水廠之建立
由114年起，每日可供應6.3萬噸再生水水量
讓臺南擁有全臺最多供高科技產業園區製程用水的再生水廠

## Slide 4: 工程緣起 基本資訊
國內首座以”換水”方式提供再生水之計畫，帶動臺灣再生水產業發展
市府作為橋樑，106年起積極媒合用水對象
110年10月29日完成用水契約與再生水使用量交換契約簽訂
南科
管理局
奇美實業
(實際再生水
用水戶)
臺南
水利局
(再生水提供)
再生水
用水契約
再生水使用量交換契約
台灣積
體電路
(義務使用
再生水)
(再生水
差額補貼)
直接使用費給付
用水相關權利及義務
差額補貼費給付
換水相關權利及義務
Notes: 水源交換機制之辦理
簡單說明即是
實際使用再生水的奇美實業負擔直接使用費，每噸水約12元 而南科園區廠商(台積電公司)則負擔再生水水費與直接使用費間的差額費用
每噸水約16元，台積電公司也藉由使用量交換契約執行機制
獲得換取再生水水權使用之權利及義務
也讓仁德再生水新建工程
得以成為國內首座以”換水”方式提供再生水之計畫

## Slide 5: 工程緣起 基本資訊
4
建設經費9.81億元，中央挹注9.03億元
地方自籌0.78億元
1.興建工程
再生水廠興建 土建採10,000 CMD；備載2,000 CMD (含取水設施、濃排
處理、RO產水池
及緊急處理設施)
輸水系統 至奇美實業約 3 km (流量計、壓力傳訊器、制水閥)
2.營運操作
污水廠
截流水、污水廠、
其他(巡檢、環境教育、防汛等)
再生水廠
再生水廠
輸水系統
管線操作維護及管理
仁德水資源回收中心為營運中污水廠，於104年12月完成第一期新建工程(1.55萬CMD)
配合再生水用水需求，新建再生水廠及維持既有污水廠營運操作之效能
再生水廠新建
輸水管線新建
再生水廠
輸水管線
Notes: 在我們目前所在位置的仁德水資中心
東側1.23公頃面積範圍
完成高架作業之鋼構再生水機房組立
RO產水池新建
4池深度約10米的生物池改建
及異常水處理設施
而廠區外則為輸水管線新建工程部分
採雙管互為備援的模式，以明挖配合部分潛鑽施工方式
埋設hdpe材質之專用輸水管
總長度約3公里長，由再生水廠專管送水至奇美實業之接水點。
新建完成後，
統包商尚有15年的營運維管責任，此部分不含於新建工程契約內

## Slide 6: 仁德再生水 計畫啟動
跨域整合檢、廉、調、專家學者之相關建議策進行政作為
111年2月18日啟動仁德再生水計畫廉政平台
推動「陽光、透明」反貪腐決心
建立「廉潔、效能」公共建設
定期聯繫，召開平台聯繫會議
交流工程及法律意見，協調解決工程遭遇問題
營造優質公共工程採購環境
建構透明、優質幸福大臺南
Notes: 本計畫為國內首座以換水方式提供再生水之計畫，透過新建再生水廠及輸水管線，供應8000CMD再生水至奇美實業，藉此帶動台灣再生水事業，同時提升台南市形象

## Slide 7: 廉政平台計畫
藉由多方單位全面檢視，透過定期聯繫會議，將工程遭遇情事逐一排解，使用公正角度給予最正面的建議，並將成果回饋至執行面，此外本案另聘請PCM廠商落實督導工作，為工程做第一道把關作業，相信能夠在有限時間內完成本計畫案，達到事半功倍的效益，也將透過定期說明會更讓公民有感市政建設的決心
落實監督及把持透明原則，盡力為工程做到每一份心

## Slide 8: 廉政平台 運轉情形
臺南市政府
水利局首頁
工程資訊
平臺運作情形
意見交流
廉政平臺專區
最新消息
https://wrb1.tainan.gov.tw/News.aspx?n=28449&sms=20180
工程招商
同步成立廉政平臺專區
工程施工
與影像
資訊專區 隨時更新

## Slide 9: 廉政平台 運轉情形
本案為新建再生水廠，經輸配水管線將「再生水」供應用水端，南部科學園區高科技廠藉使用量交換契約執行機制，獲得換取再生水水權使用之權利及義務，替代履行機制之特殊性，極為容易被民眾多方檢視，為利施工階段遭遇問題即時回應，民眾將可透過平臺搜尋相關資訊，也能透過平臺進行窗口聯繫，立即得到回應，並將民眾寶貴意見回饋施工面向，促進全民對於公共工程的信賴度
實質效益
履約過程風險之分析、管控及預防發生

## Slide 10: 廉政平台 運轉情形
透過公開邀集地方單位及新聞媒體說明會表明本案統包計畫案，虛心接受各方提問並回饋至施工階段而逐步修正實施方針，積極對外公開施政成果，同步讓民眾共同監督，反貪腐決心與「廉潔、效能」公共建設之目標，讓社會各界建立對本重大工程之信心，亦昭示保障廠商合法權益，確保工程順利完成
公民參與
施工地方說明會
資訊揭露

## Slide 11: 廉政平台 運轉情形
工程資訊 定期揭露

## Slide 12: 廉政平台 運轉情形
持續聯繫合作
拜訪致謝臺南地檢署，強調未來將持續內化及推展廉政平臺治理經驗，融入完善仁德再生水廠廉政平臺，使公務同仁安全安心，勇於任事，工程更能夠如期、如質、無垢完成

## Slide 13: 廉政平台 運轉情形
工作會議及教育訓練
向下紮根、積極推廣
嘉南藥理科技大學工系
參訪
台灣水務產業發展協會
參訪
召開工作小組會議，透過討論交流意見，發揮平臺效益，釐清質疑，減少爭議，排除外力干涉，公務員勇於任事，廠商專心履約，工程順利完工

## Slide 14: 供水時程 如期如質
111年
110年
112年
113年
129年
114年
操作營運契約結束
(129年1月)
用水契約簽訂
(110.10.29)
統包工程決標
(111.11.8)
10月
11月
12月
1月
工期:2年
設計 + 施工
營運供水
(113年底)
開始供水 8,000 CMD
2月
招商及廉政平台啟動
(111.2.18)
污水
濾淨
轉化
再生
進度：實際 38.88 %，預定38.66 %
(統計至113年3月31日止)
最大供應量達10,000 CMD，配合未來需求擴充產水量

## Slide 15
簡報完畢
臺南市政府水利局