附表四

臺南市新吉工業區污水下水道下水水質標準表

| 排入項目 | 限值 | 排入項目 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水溫 | 45℃以下 | 鎳 | 0.9 |
| 氫離子濃度指數（pH） | 5.0-9.0 | 硒 | 0.5 |
| 生化需氧量（BOD5） | 200 | 砷 | 0.45 |
| 化學需氧量（COD） | 350 | 硼 | 1 |
| 懸浮固體（SS） | 200 | 硫化物 | 1 |
| 氟化物(不包括複合離子) | 15 | 甲醛 | 3 |
| 硝酸鹽氮 | 50 | 多氯聯苯 | 不得檢出 |
| 氨氮 | 45 | 總有機磷劑 | 0.5 |
| 酚類 | 1 | 總氨基甲酸鹽 | 0.5 |
| 陰離子活性界面劑 | 10 | 真色度 | 400 |
| 氰化物 | 1 | 除草劑 | 1.0 |
| 油脂(正己烷抽出物) | 10 | 安殺番 | 0.03 |
| 溶解性鐵 | 10 | 安特靈 | 0.0002 |
| 溶解性錳 | 10 | 靈丹 | 0.004 |
| 鎘 | 0.027 | 飛佈達及其衍生物 | 0.001 |
| 鉛 | 0.9 | 滴滴涕及其衍生物 | 0.001 |
| 總鉻 | 1.8 | 阿特靈、地特靈 | 0.003 |
| 六價鉻 | 0.45 | 五氯酚及其鹽類 | 0.005 |
| 甲基汞 | 0.0000002 | 毒殺芬 | 0.005 |
| 總汞 | 0.0045 | 五氯硝苯 | 不得檢出 |
| 銅 | 2.7 | 福爾培 | 不得檢出 |
| 鋅 | 4.5 | 四氯丹 | 不得檢出 |
| 銀 | 0.5 | 蓋普丹 | 不得檢出 |

備註:

- 單位除pH及另有標註者外，其餘均為mg/L(毫克/公升)。

- 各工廠排放污水之水質超過本表限值者，應處理至該限值下始可排放。

- 除上列項目外，其他於表中未列而行政院環境保護署最新頒布之放流水標準中有列之項目，其限值與放流水標準中之規定相同。