.

經濟部標準檢驗局公布市售「開飲機」市場購樣檢驗結果 (經濟部標準檢驗局)

現代人為了能隨時沖泡牛奶、咖啡或茶等飲料，開飲機已成為日常生活必備之電器用品。有鑑於此，經濟部標準檢驗局特別針對市售開飲機隨機購樣共15件樣品進行檢測，品質檢測結果有2件不符合檢驗標準規定及「重要零組件及結構外觀比對」不符，「標示檢查」方面全部樣品均符合規定。
標準檢驗局表示，本次購樣檢驗係依據國家標準CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則」及國際標準IEC 60335-2-15「Safety of household and similar electrical appliances Part 2 : Particular requirements for heating liquids」之規定進行「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓試驗」、「異常試驗」、「構造檢查」及「重要零組件及結構外觀比對」等5項品質項目檢測，另依據前述標準及商品檢驗法查核「中文標示」及「商品檢驗標識」。
標準檢驗局說明本次「開飲機」購樣檢測結果品質項目不符合情形：
一、 不符合檢驗標準規定：
(一) 編號2樣品有2項不符合檢驗標準規定，第1項係其接地線之截面積（0.32m㎡）不符合CNS 3765第25.8節規定(其導體截面積不可低於0.75 m㎡)，若接地線之截面積不足時，當發生漏電情況，接地線無法承載漏電時之電流，接地線易產生高溫，致使接地線絕緣層軟化劣化，進而起火燃燒；第2項係為其電源線入口固定方式為使用塑膠夾單邊固定於內底部，依CNS 3765第25.15節試驗，對該電源線施以拉力，其縱向位移超過2mm，因其位移超過限制值，易使帶電部端子裸露，有觸電的危險，不符合檢驗標準規定。
(二) 編號14樣品有1項不符合檢驗標準規定，係其接地端子塑膠蓋板用於連續性接地之連接時不符合CNS 3765第28.2節之規定，其接地端子將接觸壓力傳至易於發生收縮或變形的絕緣材料上，將致使絕緣材料收縮或變形，進而發生接地不良，導致開飲機絕緣不足，易發生觸電之危險。
二、 「重要零組件及結構外觀比對」項目不符合：
(一)編號2樣品主要為其所使用之面板指示燈、熱水膽無
包覆鋁箔、內部熱水膽金屬支架之接地端子、電源線 
入口固定方式為使用塑膠夾單邊固定於內底部、電源線插頭、控制面板基板以及電源開關等，與原試驗報告資料比對不符。
(二)編號14樣品之「端子塑膠蓋板」及「接地線」與原
試驗報告資料比對不符。
前述2件不符合國家標準項目規定及「重要零組件及結構外觀比對」之樣品，標準檢驗局將依規定追蹤處理，並依商品檢驗法第42條第1款規定，廢止該2件商品之驗證登錄，再依同法第63條之1通知廠商限期回收或改正，若廠商屆期未依規定辦理，則處10萬元以上100萬元以下罰鍰，另依同法第6條第4項規定，通知銷售者不得陳列或銷售繫案商品。
標準檢驗局呼籲，廠商應確實依據所登錄之產品式樣、構造及零組件等設計內容進行生產，如有變更，應向該局申請系列型式登錄或辦理核准等相關事宜，以避免違反商品檢驗法。
標準檢驗局表示，開飲機列屬應施強制性檢驗商品範圍，未符合檢驗規定者，不得進口或出廠上市陳列銷售。該局呼籲廠商應落實商品之品質安全及標示之正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用時，必須注意下列事項：
1.選購時檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流等）及型號等各項標示是否清楚；尤其要注意是否貼有「商品安全標章」（標章圖例如附 ）。
2.使用前先檢視產品使用說明書，並確實依說明書內容使用，尤應注意說明書所列之警告、注意事項。
3.裝水時不得超過標示之滿水刻度，以免煮沸時熱水溢出導致意外燙傷。
4.不得晃動、傾斜或翻倒開飲機機體，否則熱水膽內之熱水可能溢出導致燙傷，並會使機體內部電路或控制機板因接觸液體短路而故障。
5.長時間外出時應將電源關閉並將插頭拔離電源插座。
6.開飲機應單獨使用額定15安培以上的電源插座，不得與其它電器共用插座。
7.不可讓幼童自行操作開飲機，且不可放置幼童可取得之處所。
8.隨時注意電器狀況，若有故障現象發生，應立即將插頭拔離電源，並通知製造廠或專業技術人員維修，切勿自行更換零件或拆解修理。
9.請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱引起火災的危險。
10.請勿覆蓋任何物品在開飲機上，以免影響及破壞其散熱功能。

廉能是政府的核心價值，貪腐足以摧毀政風的形

象，公務員應堅持廉潔，拒絶貪腐，廉政檢舉專

線:0800-286-586

七股區公所政風室關心您~

787-3244